## Slide 1
消防安全知识培训
消防安全人人有责消防安全知识培训
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training
宣讲人：PPT营 时间：20XX.XX

## Slide 2
目录
01
火灾的主要特性
02
火灾的预防办法
03
火灾的应急处理
04
消防器材的介绍
05
灭火器材的使用

## Slide 3
01
火灾的主要特性
第一部分
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training

## Slide 4
燃烧： 燃烧是可燃物跟助燃物（氧化剂）发生的一种剧烈的发光、发热的氧化反应。
火灾： 火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象 。
燃烧三要素
空气 氧气 氯气
助燃剂
指达到可燃物开始燃烧的温度，即燃点。明火 火花 高温物体 化学反应放热
着火点
木材 纸 塑料 轻金属 柴油 汽油 天然气 液化气
可燃物
火灾主要特点

## Slide 5
A类火灾: 固体火灾，燃烧后均形成灰烬，如:木材，纸张橡胶,，塑料及棉织品等。
B类火灾: 一般指液体或可溶性固体燃烧的火灾，如﹕汽油﹐煤油﹐食油等各种油类等。
C类火灾: 气体火灾，如：煤气，液化气，沼气，乙炔等。
D类火灾: 轻金属火灾，如金属钠,，金属钾，镁粉，铝粉等燃烧的火灾。
E类火灾: 带电火灾，指带电物体燃烧的火灾。

## Slide 6
火灾的发展
平均温度
时间
初起阶段
全面发展阶段
周围无其他可燃物或密闭空间内
轰燃
猛烈燃烧阶段
熄灭阶段

## Slide 7
突发性：
停电；黑暗；高温；大火；浓烈的烟雾；众人的惊慌火灾的发生事先都没有预警，是人所未知的，不良的环境会引发人内心的恐惧和慌乱，使人方向感丧失，判断力丧失 从而不能采取正确、安全的措施。
有毒烟气：
主要成分为气态、液态和固态物质与空气的混合物，如一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯化氢、氰化氢，二氧化氮等成分复杂的有毒气体
炭黑、碎屑、灰烬等颗粒物； 人吸入后造成中毒和缺氧诱发晕厥或者其他疾病，造成死亡； 使火场内能见度降低；四处蔓延，高温
可燃的烟气扩散至其他空间，使火势蔓延。火灾事故中80%的死亡是因为吸入有毒烟气中毒

## Slide 8
高温
一般的着火物质燃烧，火场内温度可以到800摄氏度以上；高温辐射可能引燃衣物，或直接作用于人体，造成烧伤甚至死亡；高温辐射引燃附近未直接接触的其他可燃物；高温破坏建筑结构。
缺氧
由于物质燃烧需要消耗大量的氧气，在相对通风不良的室内火灾中，火场空间内氧气急剧消耗，造成空气中氧含量不足，引发缺氧性疾病甚至窒息死亡

## Slide 9
02
火灾的预防办法
第二部分
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training

## Slide 10
预防原理
预防措施
控制可燃物,使用不燃或难燃物质代替可燃物质；
易燃易爆气体、粉尘环境加强通风，避免易燃易爆气体、粉尘积聚；
易燃易爆气体、粉尘环境加装浓度报警装置等；
及时清理出车间不需要的物料；
及时清洁车间积聚的镁粉；
控制可燃物
隔绝空气
消除着火源
阻止火势蔓延

## Slide 11
隔绝空气
易燃易爆物的生产过程应密封的设备内进行；充装惰性气体保护；隔绝空气储存某些化学危险品，如金属钠储存在煤油中
阻止火势蔓延
火灾探测报警器；灭火器等灭火器材；控制单位空间内可燃物数量，如在车间存放的化学品、可燃包装物不超过一个班的量；可燃物堆放保持适当的距离；设置防火分区、防火墙。
消除着火源
易燃易爆场所的防爆电气可燃物禁止放在电箱等电气设备附近；高温设备，动火作业现场应清理可燃物；禁止吸烟、携带火种、禁止明火等；防静电、防雷；遮光可燃物仓库的温湿度控制

## Slide 12
03
火灾的应急处理
第三部分
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training

## Slide 13
火灾应急处理的基本原则
1. 优先保障人员人身安全；
2. 统一指挥、同步行动原则，由现场最高职位人员负责统一指挥，每项工作指定负责人组织实施；
3. 先控制、后灭火原则，发现火灾时应立即组织移开起火点附近的可燃物（电气火灾还需安排断电），并同步安排人员准备灭火。
报警/上报
报告部门主管； 报告公司安管； 通知119（火势可能蔓延且难以控制）
报告内容： 着火地点； 着火物； 火势大小； 已采取或即将采取的措施。

## Slide 14
冷却灭火
将温度降到可燃物的着火温度之下
隔离灭火
将可燃物、助燃物与火源分开
窒息灭火
将可燃物表面与空气隔开，使其无法燃烧
化学抑制法,一般的物质燃烧过程中，通常可燃物需要先气化然后与氧气结合才能燃烧，化学抑制法即在可燃物气化时使其混入不可燃烧杂质，减少其与氧气接触的机会，达到灭火的效果

## Slide 15
人员疏散
疏散除应急人
员之外的所有
无关人员
优先疏散
行动不便人员
和女员工
在火势允许的
情况下，优
先从熟悉的路
线疏散
统一疏散至
公司紧急集合
点（篮球场）
疏散完毕应进
行人员清点，发
现人员失踪
应通报部门负责
人或安管

## Slide 16
人员疏散
初起时可以用水灭火） 如果逃生路线被火封锁或其他原因不通时，应立即退回并寻找其他出口，所有通道均不通时，应寻找安全庇护所（无可燃物，有充足的水，易被救援人员发现），可能时，在窗口挥舞衣物、呼叫等发送求救信号
遇到火势威胁时，应披上用水浸湿的衣物、被褥等（保持身体尽可能的湿），向安全出口方向冲出去； 通过浓烟区域时，应尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾等湿布捂住口鼻； 身上着火时，千万不要奔跑，应尽可能脱掉着火衣物，
认真对待、积极参与公司组织的消防演练，减少突发事件紧急疏散时的惊慌情绪； 平时应关注本车间的消防疏散路线，保持消防疏散通道和安全门的畅通； 负责人做好疏散人员的安抚，避免人员慌乱情绪； 发生火灾时不可乘坐电梯；

## Slide 17
救援
现场能救援时尽力施救，不能时应告知负责人、安管等人员受困情况，组织专业人员施救。
警戒
劝阻无关人员进入火场； 引导救援、灭火人员和车辆进入现场； 避免混水摸鱼事件，关注是否有可疑人员人为纵火。
火灾的
应急处理

## Slide 18
04
消防器材的介绍
第四部分
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training

## Slide 19
鸭嘴
把柄
压力表
筒体
保险销
铅封
使用说明
喷嘴
消防水枪
消防水带
消防栓接口

## Slide 20
ABC干粉灭火器，可用于扑灭
A、B、C、E类火灾
D类干粉灭火器，可用于扑灭
D类火灾
消防应急照明
灯（应急灯）
消防疏散指示灯

## Slide 21
05
灭火器材的使用
第五部分
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training

## Slide 22
灭火器的使用方法，左右喷射，不能上下喷射灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用
手提灭火器把，在距离起火点3M—5M左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。
使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动
拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部另一只手用力按下压把干粉便会从喷嘴喷射出来

## Slide 23
泡沫灭火器的使用方法
1. 右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，轻轻取下灭火器
2. 右手提着灭火器到现场
3. 右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘
4. 把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。
5. 右手抓筒耳，左手抓筒底边缘，把喷嘴朝向燃烧区，站在离火源八米的地方喷射，并不断前进，兜围着火焰喷射，直至把火扑灭。
6. 灭火后，把灭火器卧放在地上，喷嘴朝下。

## Slide 24
打开消火栓门
按下内部火警
按钮（按钮是
报警和启动消
防泵的）
一人接好枪头和水带奔向起火点，另一人接好水带和阀门口
逆时针打开阀门水喷出即可
注：电起火要确定切断电源。

## Slide 25
消防安全知识培训
消防安全人人有责消防安全知识培训
everyone is responsible for fire safety knowledge training everyone is for fire safety knowledge training
演示完毕感谢您的观看

## Slide 26
10000+套精品PPT模板全部免费下载
PPT营
www.pptying.com
Notes: 模板来自于 https://www.pptying.com 【PPT营】